.

|  | «Утверждаю» Директор по строительству ЗАО «РосСтройГруп» |
| --- | --- |
|  | С.В. Иванов |
|  | «______» ____________ 2016г. |

Техническое задание

на выполнение  каменных работ внутренних и наружных стен, устройству и монтажу перемычек по жилому дому.

| 1. | Наименование объекта: | «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, распределительный пункт с трансформаторной подстанцией и две трансформаторные подстанции » |
| --- | --- | --- |
| 2. | Местонахождение объекта: | г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7, (северо-восточнее дом 4, литера А по Заречной улице) |
| 3. | Вид строительства: | Новое строительство |
| 4. | Стадия проектирования: | Рабочая документация. Шифр 03/09-П-АР1-I-И2 (книга 1, 2) |
| 5. | Застройщик: | Жилищно-строительный кооператив «Парнас» |
| 6. | Технический заказчик: | ЗАО СТК «ПРОК» |
| 7. | Генеральный подрядчик: | ЗАО «РосСтройГруп» |
| 8. | Генеральный проектировщик проектировщик: | ООО «ГРАСТ» |
| 9. | Работы финансируются: | Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором. |
| 10. | Виды работ: | Наружные стены из кирпича: -Устройство стен ограждения балконов из кирпича t=120мм; -Устройство стен балконов t=120мм (перегородка между балконами); -Устройство деформационных швов между секциями; -Облицовка стен вентблоков из кирпича t=120мм (кровля); -Устройство стен шахт дымоудаления на кровле из кирпича t=250мм; Наружные стены из газобетона: -Устройство стен из газобетона t=200мм; -Устройство монолитных перемычек; Внутренние стены из кирпича: -Устройство стен из кирпича t=120мм; -Устройство стен из кирпича t=120мм (подвал); -Устройство стен под внутренние инженерные сети из кирпича t=120мм; Внутренние стены из газобетона: -Устройство стен из газобетона t=200мм; -Устройство стен из газобетона t=100мм; -Устройство монолитных перемычек. |
| 11. | Согласования | 1. Разработка и согласование с Генподрядчиком проекта производства работ (ППР) на выполнение каменных работ внутренних и наружных стен, устройству монолитных перемычек |
| 12. | Результат работ: | 1. Предоставить - исполнительную документацию. - Акт КС-2 - Акт КС-3 - Счёт-фактура 2. Предоставление копии СРО обязательно. |
| 13. | Дополнительные требования: | - В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ и условия финансирования; - При расчете цены работ должна быть учтена стоимость доставки оборудования на объект, стоимость всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, затраты на временные здания и сооружения; - Расчет выполнить согласно Приложения №1. Заполнение ячеек таблицы с знаками * обязательное; - Коммерческие предложения с незаполненными строками и столбцами к рассмотрению приниматься не будут; - Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории бытового городка и оплачивает электроэнергию расходующуюся на бытовые нужды. - Подрядчик осуществляет производство работ оборудованием и инструментами за счет собственных средств; - Подрядчик осуществляет погрузочно-разгрузочные работы за счет собственных сил и средств. Кран предоставляется Генподрядчиком Подрядчику (стропальщики Подрядчика, со всеми нормативными документами и действующими разрешениями); -Подрядчик предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию: -исполнительные чертежи о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР; -сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, конструкций и деталей, примененных при производстве работ; -акты освидетельствования скрытых работ; -паспорта на материалы; - Список исполнительной документации может корректироваться в процессе СМР; -Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдение норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние временных сооружений, бытовых и складских помещений. |
| 14. | Сроки выполнения работ: | Предоставить график производства работ согласно Приложения №1 на основании графика выполнения СМР Генподрядной организацией. -Ориентировочное начало производства работ 01.11.2016г. -Ориентировочное окончание производства работ по календарному плану. |

Ваше предложение необходимо направить в адрес ЗАО «РосСтройГруп»  до

«_____ » августа  2016 года по адресу: СПб, Заневский пр. дом 30, корп. 2, лит А, 4 эт. офис  8 тел/факс  327-28-78 доб. 235, 253  E-mail: levinsn@prokcorp.ru,   kondrashovaln@prokcorp.ru,

Главный инженер                                                                  __________________Тришин С.А.

Начальник ПТО                                                                     __________________Левин С.Н.